YAKACAK ALIMLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ

Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı anaokulları, ilkokul ve ortaokulların da 2016–2017 kış sezonunda kullanılmak üzere

2850 ton Kalorifer Kömürü (Ukrayna portakal 1. Sınıf)

150 ton Soba Kömürü (Ukrayna ceviz 1. Sınıf) ve

100 ton kırılmış odun (Çam sobalık) alımı ile ilgili Teknik Şartnamedir.

SATIN ALINACAK KÖMÜR İLE İLGİLİ TEKNİK ÖZELLİKLER

1) Ukrayna Portakal ve Ukrayna Ceviz 1. Sınıf Kömüründe Aranılacak Değerler

a)Alt Isıl Değer : (kuru bazda)  6400 kcal/kg (-200 tolerans)

b) Üst Isıl Değer : (kuru bazda)  7800 kcal/kg

c)Toplam Kükürt:( kuru bazda)  % 0.9 (+0,1 tolerans)

d)Kül: (kuru bazda)  % 16 (+2 tolerans)

e)Toplam nem:(orijinalde) %  10 (+1 tolerans)

f)Boyut:(orijinal kömür)

Portakal 100-150 mm  (min mak. (+ ,─ %10 Tolerans).

Ceviz 30-100 mm  (min mak. (+ ,─ %10 Tolerans).

g) Uçucu Madde:(kuru bazda) % 12-31(+2 tolerans)

2)      Söz konusu malın alımından sonra ekte sunulan okul listesindeki okulların deposuna nakliyesi (yükleme, indirme ve okul idaresinin göstereceği depoya depolama) yüklenici tarafından yapılacaktır.

3)      Yüklenici satın alması öngörülen kömür ihale bedeli dışında, beyan edeceği hizmetlerden ve kantar tartım, pul, harç, resim, (sözleşme vergisi, karar vergisi) vb. bütün masraflar kendisine ait olup, hiçbir şekilde ek ücret talep etmeyecektir.

4)      Yüklenici teslim edeceği kömürü Müdürlüğümüzce oluşturulacak Muayene Kabul Komisyonu tarafından  incelenmesi ve uygun görülmesi halinde teslim edebilecektir. İstekliler kömür ile ilgili Yakıt Uygunluk Belgesi ve Analiz raporunu teklifleriyle birlikte İhale Komisyonuna sunmak zorundadır. İdare lüzum görmesi halinde kömürle ilgili numune alıp, tahlil yaptırılmasını istemekte serbesttir. Bu konuyla ilgili masraflar Yüklenici tarafından karşılanacaktır. Yüklenici bu konuyla ilgili olarak hiçbir hak iddia edemeyecektir.

5)      Satın alınacak kömürle ilgili ödemeler, malın teslim edilmesinden sonra alınan numuneler tahlile gönderilecek ve gelen tahlil sonucundan sonra Bakanlıkça ödenek gönderildikçe ödemeler peyderpey yapılacaktır.

6)     Alınacak olan 100 ton kırılmış çam odun yüklenici firma tarafından kendi deposuna boşaltılacak ve odun verilecek okulların müdürleri odunu tartarak depodan teslim alacaktır. İşin nakliyesi yüklenici tarafından karşılanacaktır.

7)     Yüklenici firma tarafından getirilecek olan kömür ve odun mesai saatleri içerisinde müdürlüğümüze teslim edilecektir. Hafta sonları ve mesai saatleri dışında kesinlikle teslim alınmayacaktır.

8)     Ödemelerde fiyat farkı verilmeyecektir.

9)      Yukarıda belirtilen maddelere dikkat edilmediği için çıkacak her türlü sorumluluğun maliyeti yükleniciye ait olacaktır.

10)      Bu şartname maddelerinin uygulanmasında doğabilecek her türlü sorunun çözümü 4734 sayılı kanunun çerçevesince yapılacak ve idarenin bulunduğu yerdeki mahkemeleri yetkili olacaktır.

İş bu şartname (10) maddeden ibarettir.

NOT: İDARE İSTEDİĞİ ÖRNEĞİ ALMA ANALİZ YAPMA HAKKINA SAHİPTİR. MASRAFLAR YÜKLENİCİ TARAFINDAN ÖDENİR. İDARE BEĞENİLMEYEN ÜRÜNÜN YENİSİYLE DEĞİŞTİRİLMESİNİ İSTER. DEĞİŞTİRİLMEDİĞİ TAKDİRDE 4734-4735 SAYILI KANUNUN UYGUN GÖRDÜĞÜ ŞEKİLDE HAREKET EDER. GETİRİLEN DENEY VE ANALİZ RAPORLARI İLE MAL TUTARLI OLMALIDIR.