Madde 1 - İŞİN KONUSU

Ağrı Merkez Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı hizmetlerinde kullanılmak üzere 1 (bir) adet 4x4 binek araç satın alınması işidir.

Madde 2 –STANDART HİZMET ARACININ ÖZELLİKLERİ

Aşağıdaki özelikler 1 adet araçta standart olarak sunulacaktır.

ARAÇLARIN GENEL ÖZELLİKLERİ

• Aracın Rengi: Siyah

• Model Yılı: 2016

• Kasa Tipi : Sedan

MOTOR SEÇENEKLERİ

MOTOR				= DİZEL 4X4,  1.5 dCi 110 bg.

VİTES KUTUSU 	 		= MEKANİK

EGZOZ EMİSYON NORMU 	= EURO 5

KİŞİ SAYISI 				= 5 KİŞİ

YAKIT DEPOSU			= 50 Litre

AKTİF VE PASİF GÜVENLİK DONANIMLARI

• ABS (Anti Blokaj Fren Sistemi) + AFU (Acil fren yardımı)

• ESP (Elektronik Denge Programı)

• ASR (Elektronik Patinaj Önleme Sistemi)

• HSA (Yokuşta Kalkış Destek Sistemi)

• Sürücü hava yastığı

• Manuel olarak devreden çıkarılabilen ön yolcu hava yastığı

• Ön yan hava yastıkları

• Yükseklik ayarlı ön emniyet kemerleri

• Ön gergili ön emniyet kemerleri

• Yükseklik ayarlı ön kafalıklar

• 3 arka emniyet kemeri

• 3 arka kafalık

• Stepne

• Arka yan koltuklarda çocuk koltuğu için Isofix bağlantı sistemi

SÜRÜŞ VE KONTROL DONANIMLARI

• Hidrolik direksiyon

• 7 fonksiyonlu yol bilgisayarı : Toplam km, günlük km, kullanılan yakıt, ortalama tüketim, tahmini menzil, ortalama hız, dış sıcaklık.

• Sürücü ve ön yolcu emniyet kemer ikazı (görsel ve sesli)

• Vites değiştirme göstergesi

• Lastik basınç göstergesi

• Eco Mode

• Hız ayar ve sınırlayıcı

• Arka park sensörü

• Geri görüş kamerası

GÖRÜŞ DONANIMLARI

• Gündüz farları

• Ön sis farları

• 3 hızlı ön cam sileceği

• Zaman ayarlı arka cam sileceği

• Buz çözücülü arka cam

• Elektrikli dış dikiz aynaları

KONFOR

• Uzaktan kumandalı merkezi kilit

• Elektrikli ön camlar

• Sürücü tarafında tek dokunuşlu elektrikli ön cam

• Elektrikli arka camlar

• Ön orta tavan lambası / yolcu tarafında okuma spotlu

• Portatif küllük ve çakmak

• Arka 12V priz

• Bagaj aydınlatması

• Bagaj gizleme pandizotu

• Klima

KOLTUKLAR ve İÇ GÖRÜNÜŞ

• Orta konsol Koyu karbon

• Havalandırma ızgaraları çerçeveleri Krom

• Direksiyon simidi logo çerçevesi Krom

• Gösterge paneli sayaç çerçeveleri Krom

• Direksiyon simidi alt kol kaplama Platin gri

• İç kapı kolları Krom

• Ön kapı çekme kolları Platin gri

• Kapı panoları üzerinde dekor çubukları Platin gri

• Kapı içi kumaş kaplama

• 1/3 - 2/3 oranında katlanabilen arka koltuklar

• Ön kapı eşya cepleri

• Ön koltuk arkalarında cepler

• Deri direksiyon simidi ve vites topuzu

BAGAJ HACMİ (dm3 )

Bagaj hacmi 			=  408 dm3

Arka koltuk katlanmış olarak = 1570 dm3

ARAZİ PERFORMANS AÇILARI

Yaklaşma açısı 29,3°

Rampa açısı 23°

Ayrılma açısı 34,9°

JANT VE LASTİKLER

Jantlar (“)			= 6,5 J 16

Ön/arka lastikler 		= 215/65 R 16

MULTİMEDYA

Radyo CD MP3

- Priz ve USB bağlantısı

- Bluetooth telefon

- Direksiyondan kumanda

- 4 hoparlör

Madde 3 –EK DONANIMLI ARACIN ÖZELLİKLERİ

2‘inci maddede belirtilen yukarıdaki özeliklere ilave, 1 adet araçta aşağıdaki özellikler de ayrıca bulunacaktır

• Metalik renk

• Paket (Krom renkli ön ve arka koruma kızakları, eteklikler,

dış dikiz aynaları , tavan barları, 16” koyu gri alüminyum jantlar,

karartılmış arka camlar)

• Hız Ayar ve Sınırlayıcı

• Arka Park Sensörü

• Media Nav 2.0 navigasyon ve multimedya sistemi

• Deri Direksiyon Simidi ve Vites Topuzu

• Geri Görüş Kamerası

Madde 4 – Teslim ve Kabul Şartları

Araç, sözleşmenin imzalanmasını müteakip 10 (on) gün içerisinde teslim edilecektir. Teslimat, İdarenin adresinde yapılacaktır. Aracın fiziki muayenesi, İdare tarafından kurulan Muayene ve Kabul Komisyonu tarafından işbu şartnamede belirtilen özelliklere göre yapılıp teslim tutanağı düzenlenerek teslim alınacaktır. İdare, fiziki muayeneler sonucunda gerekli gördüğü takdirde aracın kontrolleri için bilirkişi görevlendirebilecektir.

Madde 5 - Garanti Koşulları

Yüklenici tarafından teslim edilecek araçların kabulünden sonra asgari 3 (üç) yıl garanti süresi olacaktır. Yüklenici bu mallara ait garanti belgelerini İdare adına düzenletmek ve orijinal nüshalarını İdareye teslim etmekle mükelleftir. Garanti kapsamındaki malzemede tespit edilecek hata, ayıp ve eksikliklerin garanti sağlayan kişi veya kuruluş tarafından giderilmesini Yüklenici üstelenecektir.

Madde 6 - Görsel Dokümanlar ve Materyaller

İstekliler teklifte bulunacakları araca ait görsel dokümanlarını veya broşürlerini teklif dosyaları içinde sunmak zorundadırlar. Görsel dokümanlarını veya broşürlerde araca ait teknik özellikler ve bilgiler yazılı olarak bulunmalıdır. Görsel doküman veya broşürler internet çıktısı olarak da kabul edilecektir.

Nüsret SEKMAN			Aslan KAYA

Vakıf Memuru			Vakıf Müdürü				         Sedat İNCİ

Vakıf Başkanı

Vali Yardımcısı