İÇME SUYU AMAÇLI SONDAJ YAPIMI

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bu şartname General Şükrü Kanatlı Kışlası içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılamak amacıyla yapılacak sondaj kuyusunun yapımı için hazırlanmıştır.

- İŞİN KONUSU

Bu teknik şartname, bağlı bulunduğu sözleşme ve ekleri gereğince, Ağrı il özel idaresi   tarafından açtırılacak ve inşa ettirilecek yeraltı suyu işletme kuyularına ait olup bu kuyuların dokümanlarının D.S.İ. yer altı suları teknik şartnamesine göre düzenlenmesi ve bunlara bağlı bütün işlerin yapılmasıyla ilgilidir.

- ŞARTNAMENİN EKLERİ

Aşağıdaki belgeler şartnamenin tabii bir eki olup, şartnamede belirtilmeyen hususlarda yeraltı suları kanunu, yeraltı suları tüzüğü ile DSİ Yeraltısuları Teknik yönetmeliğinin ilgili hükümlerine uyulacaktır.

- 167 sayılı Yer altı Sular Kanunu,

- Yer altı Sular Tüzüğü,

- Dsi Yeraltısuları Teknik Yönetmeliği,

- HİDROJEOLOJİK ETÜD, ARAMA BELGESİ

Sondaj açılacak köylerde kuyu yerinin tespiti ve D.S.İ.’den alınacak arama belgesinde kullanılmak üzere kurum tarafından görevlendirilen kontrol mühendisinin göstereceği bölgede hidrojeolojik etüt raporu hazırlanacaktır.

Hidrojeolojik etüt raporu hazırlanırken jeofizik ölçümleri yapılarak bölgede jeolojik yapının araştırılması ile su taşımaya elverişli bölgelerde akiferin yayılım ve kalınlığının tespit edilmesi elektriki rezistivite ölçümü yapılarak sonuçlar hidrojeolojik etüt raporuna eklenecektir. Su arama belgeleri ve etüt yapımında daireden herhangi bir bedel istenmeyecektir. Bütün sorumluluk müteahhite aittir.

- Hidrojeolojik etüt raporu hazırlanırken ve sondaj açımında kullanılacak her türlü teçhizat ve teçhiz yapımında kullanılan bütün malzemeler ilgili sondaj firmasına aittir. Yüklenici bu konuda kurumdan herhangi bir talepte bulunamaz.

- KUYU YERİ VE DERİNLİĞİ

Kuyu Yeri ve Hidrojeolojik etüt yapılacak bölge kontrol mühendisin tarafından belirlenecektir.

Kuyu derinliği, ünitenin su ihtiyacı ve zeminin jeolojisinin belirtildiği hidrojeolojik etüt raporu dikkate alınarak kontrol mühendisi tarafından belirlenecektir.

Sondaj derinliği kontrol mühendisinin uygun gördüğü derinlikte bitirilecektir.

- KUYU İNŞAASI İLE İLGİLİ İŞLEMLER VE KONTROLU

    - Kuyu Çapı: Açılacak Sondaj Kuyusu çapı 12 1/4‘den düşük olmayacaktır.

    - Düşeylilik ve Düşeyde Takoza Alma: Yüklenici kuyunun düşeyliliğinin temini ve devamını sağlamak için gerekli tedbirleri almakla mükelleftir. Ayrıca kuyu derinliği ve çapına uygun DRİLL COLLAR ile STABİLİZATÖR kullanılacaktır. İlerleme sırasında düşeyden sapmalar varsa bunu düzeltmeye veya bu mümkün olmuyorsa kuyuyu yenilemeye mecburdur.

    - Numune Alımı: Yüklenici ilerleme sırasında her iki metre derinlik için bir numune alacaktır. Alınan numunelerin yarısı yıkanarak diğer yarısı kuyudan çıktığı gibi tabii haliyle numune sandığına konulacaktır. Numuneler itina ile korunup kuyunun devir – teslimi sırasında kurum tarafından görevlendirilen kontrol mühendisine teslim edilecektir.

    - Sondaj sırasında jips, turbo, serpantinit gibi suyun kalitesini bozan birimler gözlemlendiğinde sondaj durdurulacak  ve kurum tarafından  görevlendirilen kontrol mühendisine haber verilecektir. Sondaj sırasında 10 m. kalınlığında kil  tabakası  kesilmesi  halinde sondaj  durdurulacak ve kurum tarafından görevlendirilen kontrol  mühendisine haber verilecektir.

    - Teçhiz: Sondaj teçhiz boruları TS 11794 , TS 10216, TS 10217, ISO 4200, ISO 9001 ve API   standartlarına uygun  borular kullanılacaktır.

Sondaj  teçhiz boruları  100 m ve üstü derinliğindeki kuyularda çapı 85/8”(225 mm) ve et kalınlığı 13 mm olan sondaj teçhiz borusu, 100 m altında derinliğe sahip kuyularda ise 85/8”(225 mm) ve et kalınlığı 10 mm  sondaj teçhiz borusu kullanılacaktır.

Teçhiz borularında filetleri boru seçimi yapılırken formasyonun durumuna göre göz önüne alınacak hususlar:

Düz Filtreli Sondaj Teçhiz Boruları: Masif sert kireçtaşı, Bazalt, Andezit, Tüf gibi iyi pekleşmiş kayaçlarda

Köprü Filtreli Sondaj Teçhiz Boruları: Çakıllı, Kumlu, Siltli seviyelerin bulunduğu  iyi pekleşmemiş kayaçlarda

Jonson sargılı  veya Tüp Filtreli  Sondaj  Techiz Boruları :  Aşırı  siltli  birimlerde kullanılacaktır.

Yapılması  planlanana sondaj  çalışmasında düz-filtreli  sondaj  teçhiz borusu  kullanılması  planlanmaktadır. Birimin durumuna göre teçhiz borusu değişikliği yapılacaktır.

Sondaj teçhiz borusunun dizaynı formasyonların yapılarına ve akiferin durumu göz önüne alınarak hangi aralıklarda hangi tür filtreli teçhiz borusu konulacağına kontrol mühendisi karar verecek.

Kullanılacak teçhiz boruları TSE standartlarında ve ISO belgeli olacaktır. Kullanılan teçhiz borularına ait gerekli belgeler teçhiz indirilmeden önce ilgili kontrol mühendisine gösterilerek onay alındıktan sonra teçhiz işlemi başlatılacaktır.

Borulama işleminin tamamı kontrol mühendisinin bulunmadığı durumlarda  kesintisiz olarak kameraya çekilecek  ve Cd olarak  kontrol mühendisine verilecektik. (Kamera çekimleri yer belirli olacak  şekilde yapılacaktır.)

Teçhiz işlemi sırasında meydana gelebilecek her türlü hatadan yüklenici sorumludur.

    - Yıkama ve Çakılama:  Kuyuda teçhiz işlemi bittikten sonra,  sirkülasyon çamuru, geçilen seviyelerin göçük yapabilme durumları göz önüne alınarak inceltilecek ve yıkama takımı kuyu tabanına kadar indirilmiş olarak yıkamaya geçilecek, yıkama ve çakılama beraber yapılacaktır. Kullanılacak çakıl geçilen seviyelerden alınan örneklerin granülometresine uygun boyutta çakıl kullanmak zorundadır.

Kullanılacak çakıllar suda ayrışıp eriyebilen karakterde olmayacak, elenmiş, iyi boylanmış, yuvarlanmış ve yıkanmış olacaktır.

Yıkama ve çakılama mutlaka idarenin nezaretinde yapılacak ve çakılama işleri bittikten sonra temiz su ile yıkamaya en az dört (4) saat devam edecektir.

Yıkama ve çakılama işleminin tamamı kontrol mühendisinin bulunmadığı  durumlarda  kesintisiz olarak kameraya çekilecek  ve cd olarak  kontrol mühendisine verilecektik. ( Kamera çekimleri yer belirli  olacak  şekilde yapılacaktır.)

İnkişaf ve pompajda berrak siltsiz su alınamadığında, kuyudan teçhiz borusu çekilecek, kuyu taranacak ve taçhiz işlemi ile çakıllama yenilecektir. Bu işlemin mümkün olmadığı durumlarda yüklenici bila bedel yeni kuyu inşa edecektir.

    - Tecrit: Evsaf bakımından kullanılmaya uygun olmayan su içeren tabakalar boru ve çimento şerbeti ile tecrit edilerek bu suların sondaj kuyusuna girmesi önlenecektir

    - Çakıl Takviye Borusu: Çakıl borusu; kuyu ağzı betonu ve tecrit betonunu katedecek şekilde 6 m uzunluğunda olmalıdır. Çakıl borusu 2” (iki) inç çapında olmalıdır.

    - İnkişaf (Kuyu Geliştirmesi): İnkişaf işlemi kuyu ağzı betonu ve tecrit betonu atılmadan başlanacaktır. İnkişaf sırasında çakıl seviyesindeki düşmeler çakılla ikmal edilecektir. İnkişaf işlemi yıkama ve çakılama işleminden sonra basınçlı kompresörle(15-25 bar basınca / 850-1050 CFM debide)  hava darbesi sağlanarak geliştirme yapılacaktır. İnkişaf işlemi kuyudan berrak su gelinceye ve çakıldaki oturmalar son buluncaya kadar devam edecektir. Bu işlem 8 (sekiz) saatten az olmayacaktır.

    - Kuyu Verim Deneyi (Pompaj – Tecrübe): Yapımı tamamlanan kuyunun su verimini tespit etmek amacı ile en az 24 saat sabit debili farklı kademelerde su verim deneyi yapılacak olup sonuçlar kurumun vermiş olduğu  formlara işlenecektir. Kontrol mühendisi tecrübe süresini yeterli görmediği durumlarda isterse bu süreyi uzatabilir.

Tecrübe yapılırken berrak suyla 1-2 saat  arası  kamera çekimi  yapılacak  ve cd şeklinde kontrol mühendisine teslim  edilecek.

Tecrübe sırasında kuyudan su numuneleri alınarak en geç 24 saat içinde laboratuarda kimyasal ve bakteriyolojik su analizi yaptırılacaktır.

- Kuyu Ağzı Düzenlemesi: Kuyu ağızlarına kuyuya kirli suların karşımasını önlemek amacıyla yüzeyden itibaren 5 m derinliğe kadar çimento ile tecrit yapılacaktır. Tecrit betonu döküldükten sonra 2x2x0.5 m boyutlarında kuyu ağzı betonu dökülecektir. Kuyu ağzına kapak yaptırılarak kapatılacaktır. Su numunesinin analizleri (bakteriyolojik ve kimyasal), inkişaf (kuyu geliştirme), pompaj (kuyu tecrübe), kuyu ağzı betonu ve teknik şartnamede yer alan yapımlar sondaj birim fiyatı içinde olup idareden herhangi bir talepte bulunulamaz.

- KUYULARLA İLGİLİ DÖKÜMANLAR VE TESLİMİ

Yüklenici firmanın teknik elemanı aracılığı ile açılan sondaj kuyusuna ait günlük sondaj vardiya raporlarını tutmak zorunda olup bunu kontrol mühendisi kuyu başına geldiğinde göstermek zorundadır.

Sondaj vardiya defteri ve her metrede alınan numuneler dikkate alınarak kuyu logu hazırlanıp idareye teslim edilmelidir. Hazırlanacak kuyu logları kurumun vereceği formlarda belirtilen bilgileri içermelidir.

Yüklenici; sondaj kuyusuna ait HJE, ARAMA BELGESİ kuyu yer tesliminden önce yapmak zorundadır. POMPA TECRÜBE FORMU, KUYU LOGU, SU ANALİZ RAPORU’ndan oluşan dosyayı kuyu devir tesliminden sonra en geç 5 (beş) gün içinde kuruma teslim etmek zorundadır.

- PERSONEL DURUMU

Yüklenici işin sözleşmede belirtilen süre içinde bitirilmesini sağlayacak iş gücüne sahip olmak zorundadır.

Yüklenici aşağıda belirtilen özellikler eleman bulunduracaktır.

Şantiye Şefi: Su sondaj işlerinden anlayan 1 adet Jeoloji Mühendisi

Sondör: DSİ sondörlük belgesi sahibi 1 Sondör

Sondör Yrd: 1 sondör yardımcısı

İşçi: en az 1 adet sondaj işçisi

Yüklenici firma sondaj çalışması boyunca jeoloji mühendisini sahada bulundurmak zorundadır. Sahada jeoloji mühendisi bulundurulmadığı tespit edilmesi halinde idare tarafından cezai yaptırım uygulanacaktır.

Yüklenicinin çalıştıracağı işçilerin iş yerinde uğrayacağı iş kazaları ve sonuçlarından yüklenici sorumludur. Bütün hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen ve doğrudan yükleniciye ait olacaktır.

Yüklenici elamanlarından Jeoloji mühendisi aynı zamanda yüklenicinin Noter onaylı vekili olacak, kurumca yapılacak her türlü tebligatı yüklenici adına kabule yetkili ve yükümlü olacaktır.

- Yüklenici kusuru nedeniyle, yarım kalan tamamlanmamış kuyular için hiçbir ödeme yapılmaz ve varsa yapılan ödemeler geriye alınır. Bu gibi durumlara yüklenici aynı şartlarla yeni bir kuyu açmakla yükümlüdür. Bu yeni kuyu için süre uzatımı verilmez.

- Açılan kuyularda verimi 1 lt/sn’ den daha az kuyular kuru kabul edilecek olup yükleniciye teçhiz ve kuyu ağzı için ödeme yapılmayacaktır. Sadece açılan miktar ödenecektir.

- Her kuyu için ayrı ödeme yapılacak ve her kuyu teslim edildiği zaman kurumun görevlendirdiği teknik elemanlarınca hazırlanacak rapora istinaden ödeme yapılacaktır.

- Kurum tarafından görevlendirilen kontrol mühendisi çalışmaları her an izlemeye, bilgi almaya gerektiğinde şartnameye uymayan ve eksik yapılan işleri durdurmaya yetkilidir.

- Çalışmaların tamamlanmasından sonra şantiye alanının temizlenmesi ve eski haline getirilmesi işleri yükleniciye aittir

- Kuyu yeri muvafakatinde uyuşmazlık, ilgili ünitede sondajın devamına elverişli ortamın olmaması, önceden bilinmeyen teknik nedenler gibi yüklenicin tutumundan kaynaklanmayan sebeplerle kurum işi her aşamada durdurabilir. Bu durumda kurum işin durdurulduğu ana kadar yapılan iş miktarını verilen teklif üzerinden öder. Yüklenici başka bir hak talep edemez.

- Yüklenici  Tarafından  Alınacak Belgeler

167 sayılı Yeraltısuları Hakkında Kanunun 8. maddesinin (a) ve (b) fıkralarındaki işlerle, Yeraltısuları Tüzüğünün 9 uncu maddesinde belirtilen işleri yapacaklar için, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünden belge alınması zorunludur. Bunlar, aşağıda sayılan belgelerdir :

Yeraltısuyu arama belgesi, Yeraltısuyu kullanma belgesi yüklenici  firma tarafından DSİ  bölge müdürlüğünden  alınacaktır.

- Bu işlerden dolayı doğacak ihtilaflardan Ağrı Mahkemeleri yetkilidir

- Bu iş DSİ içme suyu sondaj kuyuları inşaatına ait teknik şartname hükümleri uygulamaktadır.

- Yapılacak olan sondaj çalışması 150m olarak planlanmaktadır.

- Sondaj çalışmasında kullanılacak olan teçhiz boruları İdaremizce verilecektir. Teçhiz borularının işyerine nakli, montajı, işçilik alet edevat vs. her türlü giderleri dahil olmak üzere Yüklenici firmaya aittir.

- Sözleşmeye uyulmadığı takdirde taraflar sözleşmeyi feshetmeye yetkilidir.

- Yapılan sondaj metresi 150m verilmiş olup suyun daha yakın bir metrede bulunması durumunda yapılan metre kadar birim fiyat üzerinden ödemesi yapılacaktır.

- İhaleye Jeoloji ve Jeofizik Mühendislikleri bölümü mezunları katılması belirleyici şart olarak aranmaktadır.

- İş bu teknik şartname 24 maddeden ibarettir.