KATI YAKIT KALORİFER KÖMÜRÜ

TEKNİK ŞARTNAMESİ

| Kömürün taşıması gereken özellik |
| --- |
| Cinsi | : | Elenmiş yıkanmış tozsuz ve taşsız Torbalı Kömür ( 25 - 40 kg ± 2 ) kömür |
| Toplam Kükürt (kuru bazda) | : | % 1 Max |
| Kül ( kuru bazda ) | : | % 14 Max |
| Toplam rutubet orijinal bazda | : | % 10 Max |
| Alt ısı değeri | : | 7500+ - 300 KCAL/kg (min) |
| Uçucu madde ( kuru bazda ) | : | %12 Max |
| Kömür Ebadı | : | Portakal büyüklüğünde olacaktır. Max % 10 tolerans |

- Gerekli görülmesi halinde, tesellüm esnasında masrafları yükleniciye ait olmak üzere Kamu Kurumu veya özel sektör kuruluşlarına gerekli analiz ve laboratuar tetkikleri tarafımızdan yaptırılacaktır.

- Kömürlerin teslim ve tesellümünde resmi kuruluş kantarları veya özel sektör kuruluş kantar tartı tikeleri esas alınacaktır. Tartı masrafları yükleniciye aittir. Tartı işlemleri tesellüm heyeti nezaretinde yapılacaktır.

- Okul idaresi istemde bulunduğu günden 1 ( Bir ) gün içinde yüklenici firma kömürü kantar fişi ile beraber teslim etmelidir.

- Kömürlerin yüklenmesi, nakliyesi, kömür kanalına veya istenilen yere boşaltılması, istiflenmesi ve çevrenin temizlenmesi ile bu işlerin takibi ve masrafları yükleniciye aittir.

- Laboratuar Muayenesi: Laboratuar muayeneleri kamu kuruluşlarına ait laboratuarlarda kamu kuruluşlarına ait laboratuarlar yoksa özel sektör kuruluşlarına ait laboratuarlarda yapılır. Bu hususta tüm masraflar yükleniciye aittir. Laboratuar muayenesi sonucunda reddedilen mal  veya yapılan iş, yüklenicinin itirazı halinde itiraz muayenesi yapılmak üzere numunelerle birlikte hakem laboratuar olarak kurumumuzun uygun göreceği bir laboratuara inceletilir. Bu hakem laboratuarın vereceği rapor kesindir. Hakem laboratuarı sonucunun uygun çıkmaması durumunda, yüklenici teslim ettiği kömürü alıp, yerine şartnameye uygun kömür verecektir.

- Kömür teslim alınmadan önce gerek duyulduğu hallerde heyet huzurunda yakılabilirliği uygun bir yerde yakılarak kontrol edilir. Yanabilirliği uygun olmayan kömür reddedilir.

- Yüklenici firma kömürün tesliminden başlayarak nihai tüketim aşamasına kadar sorumlu sayılacaktır.

- Kömür torbası üzerinde;  kömürü ithal eden ve satışa sunan firmanın ismi ve haberleşme adresi, tel, fax, ve e-mail numarası, Çevre ve Orman Bakanlığı’ndan alınmış kontrol belgesinin sayısı, kömürün menşei, cinsi, fiziksel ve kimyasal özelliğinin ( kükürt, nem, kül ve uçucu madde oranı, alt ısıl değeri ve boyutu) EK -1 çizelgede görüldüğü gibi yazılacaktır.

Başkan				Üye			Üye		Üye			Üye

Feyat ŞAHİN			İmdat ÖZER  		Murat ÇELİK	Murat ARSLAN		Gönül GÖKSU

Müdür Başyardımcısı.  		Öğretmen		Öğretmen	Öğretmen		Öğretmen