T.C.

### AĞRI VALİLİĞİ

Naci Gökçe Anadolu Lisesi Müdürlüğü

ISINMA AMAÇLI İTHAL KÖMÜR ALIMI İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

İşin Konusu

Madde 1. Naci Gökçe Anadolu Lisesi Pansiyon, Ana Bina ve Eklentileri için yakacak ihtiyacını karşılamak amacıyla aşağıda adı ve özelliği belirtilen Isınma amaçlı ithal Kömür 4734 S.KİK,19.mad. (Açık İhale Usulü) usulüyle alınacaktır.

Standart Özellikler

Madde 2.

2.1.Kömürler 25 veya 40 Kg Torbalanmış Paketler Halinde olacaktır. Paket üzerinde kömürü ithal eden veya satışa sunan firmanın ismi ve haberleşme adresi, telefon ve faks numarası ile e-mail adresi, Çevre ve Orman Bakanlığı’ndan alınmış kontrol belgesinin sayısı, kömürün menşei, cinsi, kömürün fiziksel ve kimyasal özelliğinin bulunması gerekmektedir.

2.2.Alımı yapılacak kömürde bulunması gereken diğer özellikler aşağıda belirtildiği gibi olmalıdır.

Alt Isıl Değer(orijinalde)			:7800 Kcal/Kg(Minimum)

Toplam Kükürt(kuru bazda)		:%0.9 (maksimum)

Uçucu Madde(Kuru Bazda)		:%12-26 (+,- % 2 tolerans)

Toplam Nem(orijinalde)			:% 6-8 (maksimum)

Boyut						:70 mm- 150 mm arası (%10 tolerans)

Kül(kuru Bazda)				:% 4-10 (maksimum) (+ %1 tolerans)

NOT: ALINACAK KÖMÜR KESİNLİKLE PİYASANIN 1. SINIF, EN KALİTELİ VE HERKESCE BİLİNEN HERKESCE KULLANILAN KÖMÜRÜ OLACAK.

KESİNLİKLE İDARENİN KABUL EDECEĞİ KÖMÜR OLACAK

İHALE ÜZERİNDE KALAN FİRMA NUMUNESİNİ KETİRECEK, İDARECE NUMUNE GÖRÜLECEK VE İDARE KABUL ETTİKTEN SONRA KÖMÜR GETİRİLECEKTİR. İDARENİN KABUL ETMEDİĞİ KÖMÜRÜN KABULÜ İÇİN İDARE GEREKSİZ YERE MEŞKUL EDİLMEYECEKTİR.

(Her il için Çevre Müdürlüklerinden alınacak yıllık kriterler olacaktır.)

Madde 3.

Muayene ve kabul işlemleri

Okulumuzca alınacak kömürler Mahalli Çevre Kurulu’nun 11.09.2008 tarih ve 2008/09 sayılı kararı uyarınca aranılan şartlar ve niteliklere uygun olarak alınacaktır.

3.1- Talep edilen kaloriferlik kömür 25(yirmibeş) veya 40 (kırk) kg. torbalar halinde ve yıkanmış kömür olacaktır. Torba üzerinde ithal eden firma ve satışa sunan firmanın ismi, haberleşme adresi, tel, faks ve e-mail adresi, kömürün menşei, cinsi, kömürün fiziksel ve kimyasal özellikleri ( kükürt, nem, alt ısı değeri, uçucu madde, boyut, ağırlık ve diğer özellikler) ve Çevre Orman Bakanlığından kontrol belgesi sayısı, yakılacak yakma sistemi, torbalayan firma adresi, tel, faks ve e-mail adresi yazılı olacaktır.

3.2 Linyit Kömürü: Kömür tozsuz taneli torbalı linyit kömürü ve yıkanmış olmalıdır. Torbalar 25 veya 40 kg’lik torbalarda olacaktır. Torbalarda farklı cisim veya başka cins kömür karıştırılmamış olmalıdır.

Madde 4.

TANIMLAR:

4.1 Naci Gökçe Anadolu Lisesi Müdürlüğünce yukarıda özellikleri belirtilen ve 2017 yılında ihtiyaç duyulan Kaloriferlik kömür işi için yapılacak İhalede alınacak yakacak ürünleri bu şartnamede ‘’MAL’’ olarak adlandırılmıştır.

Şartnamenin bundan sonraki bölümünde Naci Gökçe Anadolu Lisesi Müdürlüğü ALICI, İhaleyi kazanan firma SATICI, olarak adlandırılmıştır.

Madde 5.

KÖMÜRÜN BOŞALTILMASI

5.1 Alıcı yetkililerince verilen sipariş üzerine yakıtı teslim almaya yetkili kişilerle gösterilen yer veya yerlere istenilen miktarda boşaltılacaktır. Kömür teslimi sırasında gerek kamyonlarda ve gerekse satıcı görevlilerde zuhur edilecek herhangi bir kazadan alıcı sorumlu değildir. Kömür depolara boşaltılmadan önce Muayene ve Kabul Komisyonu tarafından şartlara uygunluğu kontrol edilecek ve uygun olmadığı takdirde boşaltım yapılmayacaktır. Bir defada teslim edilen kömür bir parti kabul edilecek.

5.2 Komisyon isterse Analiz numuneleri Muayene ve Kabul Komisyonu üyelerince alınacak.

5.3Alınan numuneler, ait olduğu partinin tamamını temsil eder.

5.4 Numune alınması, analize gönderilmesi ve analiz sonuçlarının teslim alınması esnasında doğacak her türlü masraf yükleniciye ait olacaktır.

5.5 İdare gerek gördüğü zaman analize göndermek için numune alma hakkına sahiptir. İstediği zaman numune alabilir.

5.6 İdare analiz yapacak kurumu seçmekte serbesttir. (ANALİZ GİDERLERİ YÜKLENİCİ FİRMAYA AİTTİR.)

5.7 Mal teslimleri alıcı tarafından belirtilen adrese ve her türlü masraflar satıcıya ait olacaktır.

Madde 6.

KÖMÜRÜN TESLİM ALMA ZAMANI:

6.1 Sipariş edilen Kömürler mesai saati içinde boşaltılabilecek şekilde alıcının belirttiği yere boşaltılacaktır. Boşaltma ve boş tartım işlemi mümkün oldukça mesai saati dışında yapılmayacaktır. Ve alıcının istediği kantarda yapılıp masrafı satıcıya ait olacaktır.

Mücbir sebepler yüzünden mesai saati dışında yapılan boş tartım işlemi, alıcının istediği kantarda yapılıp masrafı satıcıya ait olacaktır.

İhaleye katılacak adaylar İdareye teslim edecekleri(teslimat sırasında) kömürün mutlaka teknik özelliklerini belirtir belge sunacaklardır.

Mal alımı sözleşmeye müteakiben 10 gün (on gün) içinde bir partide alınacaktır. Bu konuda yüklenici firmanın itiraz hakkı yoktur. İdare isterse bu süre uzatılabilir.

Madde 7.

#### MAL TESLİMİ, ŞARTLARI VE DİĞER HUSUSLAR

7.1 MAL teslimi SATICI’ ya ait araçlarla, ALICI’ ya ait hizmet binalarında bulunan depolara (istisnai haller hariç) mesai gün ve saatleri içerisinde yapılacak olup, MAL, Sevk irsaliyesi belgesi karşılığında ALICI adına görevli yetkili personel ile SATICI adına bulunan görevlinin karşılıklı olarak imzalayacakları tutanak karşılığı teslim edilecektir.

7.2 Teslim için getirilen MAL elektronik kantarda tartılarak teslimat yapılacaktır. Kantar ücreti SATICI’ ya ait olup, MAL alımında kantar tartımı esas alınacaktır.

7.3 İdare isterse teslim edilen Kaloriferlik Kömürden numune alınarak (bir defada teslim edilen aynı tip ve çeşit kömür bir parti kabul edilecek ve alınan numuneler ait olduğu partinin tamamını temsil edecektir.) İdare tarafından uygun görülen (İl Çevre ve Orman Müdürlüğü, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Laboratuarları v.b.) bir yerlerde tahlil ettirilecektir. Tahlil ücreti SATICI’ ya ait olup, tahlil sonucu MAL’ ın uygun çıkmaması durumunda ikinci numune tahlile gönderilecek ve çıkan tahlil sonucu muteber kabul edilecek.

7.4 Tahlil neticesinde standarda uymayan MAL için yasal işlem uygulanacaktır.

7.5 Tahlil neticesi bozuk çıkan MAL’ a karşılık temsil ettiği parti miktarı kadar standarda uygun yeni MAL   (24) saat içerisinde ALICI’ ya teslim edilecektir.

7.6 ALICI’NIN yazılı ihtarına rağmen (24) saatlik sürede standarda uygun yeni MAL, ALICI’ ya teslim edilmediği takdirde İhale Toplam bedelinin (2/100) oranında günlük gecikme cezası uygulanmaya başlanarak 20 (yirmi) gün içerisinde aksaklık giderilmediği takdirde İdari Şartnamenin 10. maddesi uygulanacaktır.

7.7 SATICI tarafından ALICI’ ya şartnameye uygun teslim edilecek MAL’ ın nakliye ve hamaliye (dökülen malın binanın kalorifer dairesine taşınması ve istifi) ücreti gideri SATICI’ ya aittir.

7.8 Mal’ın verimli yakılmasına ilişkin bilgileri içeren yakma kılavuzu SATICI tarafından ALICI ya her hizmet binasına bir tane olacak şekilde yeteri kadar temin edecektir.

7.9 ALICI tarafından MAL talep edildiğinde en geç (24) saat içerisinde talep edilen miktar kadar MAL temin edilecektir. Temin edilemediği takdirde günlük İhale toplam bedelinin (%2) oranında gecikme cezası uygulanacaktır.

7.10 SATICI, Mal’ın teslimi ve kabulünden başlayarak tüketim aşamasına kadar sorumludur. Tüketimin her hangi bir aşamasında meydana gelebilecek zarar, ziyan veya şartnameye uygun MAL verilmediği, hileli MAL verildiği tespit edilmesi durumunda, ALICI’NIN yazılı ihtarına riayet edilmeyerek (24) saatlik sürede değiştirilmediği takdirde ihale toplam bedelinin (2/100) oranında gecikme cezası uygulamaya başlanarak 20 gün içerisinde aksaklık giderilmediği takdirde Sözleşmenin ilgili yasal maddeleri uygulanacaktır.

7.11 Bu teknik şartnamede geçen hususlara ALICI’NIN yazılı ihtarına rağmen riayet edilmeyerek aynı durumun sürdürülmesi halinde ayrıca Protesto çekmeye gerek kalmaksızın kesin teminat gelir kaydedilir ve Sözleşme fes edilerek hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

7.12 Anlaşmazlıkların çözümünde mal alımına ait sözleşme tasarısının 42,1 maddesi hükümleri geçerlidir.

7.13 Ödemeler ödenekler dâhilinde numune sonucunun olumlu gelmesi halinde ve malın tesliminden itibaren en geç 10 gün içerisinde yapılacaktır. Ancak ödenek mevcut bulunmadığı takdirde yüklenici firma idareyi zor durumda bırakmayacak ve ödeneklerin serbest bırakma zamanını bekleyecektir.

7.14İhaleye teklif veren tüm gerçek ve tüzel kişiler bu teknik şartnamede geçen hususları kabul etmiş sayılır.

Madde 8.

MÜCBİR SEBEPLER:

8.1 Ülkemizde veya kömürün ithal edildiği veya nakliyatta kullanılan gemilerin mensup olduğu ülkelerde savaş hali, sel, yangın, deprem ve tabi afetler ile elde olmayan ve düzeltilmeyen üretim nakliye ve boşaltım arızaları ve hükümetlerinin ihracat ve ithalatlarını engelleyici önlemleri mücbir sebep sayılacaktır.

8.2 İş bu teknik şartname, bu madde dâhil (8) maddeden ibarettir.

Özer BULUT

Satın-alma Komisyonu Başkanı

M. Ali SAMSA                    İmdat ARİÇ          Erdal AKYILDIZ	       Zeki SÖYLEMEZ

Öğretmen                       Öğretmen                     Öğretmen                      V.H.K.İ Memuru

…./10/2017

Uygundur…

Fuat MURAT

Okul Müdürü