T.C

SAĞLIK BAKANLIĞI

AĞRI İLİ SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

TAŞLIÇAY İLÇE DEVLET HASTANESİ

TIBBİ CİHAZ TEST VE KALİBRASYON HİZMET ALIMI

TEKNİK ŞARTNAMESİ

Madde 1. İhalenin Konusu İşin Kapsamı

Bu Teknik şartname; .Taşlıçay Devlet Hastanesideki ekli listede belirtilen medikal ve biyomedikal cihaz, ölçü aleti ve aparatların, test ve kalibrasyon işlemlerinin yapılmasına dair hizmet alımını kapsar.

Madde 2. Tanımlar

Bu şartnamede adı geçen;

Sağlık kurumu: Taşlıçay Devlet Hastanesi

Yüklenici/Firma: Test ve Kalibrasyon hizmetini verecek firmayı

Yönerge: Sağlık Bakanlığının 30 Ekim 2001 tarih ve 10311 sayılı ”Yataklı Tedavi Kurumları Kalite Yönetimi Hizmet Yönergesi”ni

Standart: ISO 9001:2000 standardını, ISO17025 Laboratuar Akreditasyon standardını ve Sağlık Bakanlığınca başka bir standart belirlemesi halinde esas alınan standartları nı

İzlenebilirlik: Bir test ve/veya ölçüm sonucunun veya kalibrasyon standardının ulusal veya uluslar arası standartlara, kesintisiz bir karşılaştırma zinciri boyunca bağlanabilmesi özelliğidir.

Kalibrasyon:  Hizmet kalitesini etkileyecek bütün muayene, ölçme ve deney cihazlarını belirlenmiş zaman aralıklarında veya kullanımdan önce uluslar arası standartlar’ca kabul görmüş ve sertifikalı techizatı esas alarak yapılan ayarlama ve kalibre etme işini,

Kalibrasyon Hizmeti: Doğru ve güvenilir bir ölçme sistemi, ölçme organizasyonu ve farklı seviyeleri belirlemek, hastaneler arasında uygulamaları ortadan kaldırmak ve aynı fiziksel büyüklüğü aynı birimle veya eşleştirilebilir birimlerle ölçümünü sağlamayı,

Test ve Kalibrasyon Sonuç Raporu: Yüklenici Firma tarafından düzenlenen ve test ve kalibrasyonu yapan teknisyen/mühendis tarafından doldurularak imzalanan formdur.

Akreditasyon: Test ve Kalibrasyon Laboratuarlarının ISO17025 Laboratuar Akreditasyon standardına göre  TÜRKAK kurumu tarafından verilmiş  ulusal ve uluslar arası geçerliliği veya güvenirliğinin tescil edilmesi ve sertifikalandırılmasını ifade etmektedir.

Madde 3. Genel Hükümler

1- Yüklenici Firmayı tanımlayan ve faaliyette olduğunu gösteren belge  haberleşme adresi, internet adresi, telefon, fax numaraları

2-Kurumsal üyeliklerini gösterir belge (varsa),Yüklenici Firmanın, teklif kapsamı ile uyumlu yeterli altyapıya sahip olduğunu bildirir belgeler,

3-Teklif sahibinin yetkisine ait yetki belgesi,  imza sirküleri ve imza beyannamesi

4-Yüklenici 4734 sayılı Kamu İhale Kanununda belirtilen ihalelere girebilme şartlarına haiz olacaktır.

5-Firmanın; TS-EN-ISO/IEC 17025 Standardı’ndan ISO 17025 kriterlerine göre TÜRKAK kurumu tarafından verilmiş,  adı geçen kurumca izlenebilirliği olan, geçerli tarihli  akreditasyon  sertifikası olmalı ve belge kapsamında ulusal ve/veya uluslar arası standartlara göre biyomedikal cihazların elektriksel güvenlik ve fonksiyon testlerini sunduğu yer almalı ve bu ifade söz konusu belgede açıkça yazılı olmalıdır.

6-İhaleye katılımcı Firma, teklif ettiği hizmet işini; Merkezimiz’ce belirlenen listede yer alan cihazlar için uygulayacağı test ve kalibrasyon parametlerini, metodlarını ve kullanacağı test ve kalibrasyon cihazlarına ait bilgilerin yer aldığı detayları içeren ayrı bir tabloda tekliflerinde belirtecektir.

7-Kalibrasyon saha işlemini yapan teknik personelin üniversite   diplomalarını  veya kalibrasyon yapabilme yetkisi veren izlenebilirliği olan kişisel Kalibrasyon ve Metroloji sertifikasını sunmalıdır.

8-Yüklenici Firma, bu teknik şartnamedeki maddelerde belirtilen hususlara dair “Teknik Şartname Uygunluk Yanıtı” hazırlayacak ve ihale teklif dosyasına koyacaktır.

9-Yüklenici Firma, TS-EN-ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi Belgesine sahip olmalıdır ve firmanın sahip olduğu TS-EN-ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi kapsamında

10-Biyomedikal cihazların test ve/veya kalibrasyonlarını yapıyor olmalı ve bu ifade söz konusu belgede açıkça yazılı olmalıdır. Bu durumu ispatlayan belgelerinin ihale esnasında sunulması gerekmektedir.

11-Yüklenici Firma,  Merkezimiz tarafından yayınlanan Test ve Kalibrasyon’u yapılacak cihazları başka sağlık kuruluşlarında da test ve kalibrasyon hizmetlerini sunduğunu ispatlayan referans belgelerini ihale teklif dosyasına koyacaktır.

12-Yüklenici Firma, test ve kalibrasyon sırasında kullanacağı test cihazlarının ve kalibratörlerinin her birinin ayrı ayrı kalibrasyon sertifikalarını/izlenebilirlik belgelerini ihale dosyasında verecektir.

13-Yüklenici Firma ; saha operasyonu tamamlanan haftayı takip eden en geç 5 iş   günü  içinde  kalibrasyon dosyasını kalite birimine eksiksiz teslim etmelidir.

14.Yüklenici Firma, kalibre ettiği cihazların tüm listesini de; ek  olarak   yapıldığı yer veya ait olduğu yeri de belirtecek şekilde verecektir.

15.Yüklenici firma kalibrasyonunu yaptığı cihazların kullanıcılarına, gerek görüldüğü  durumlarda, idarenin ve kullanıcıların yeterli göreceği sürelerde kalibrasyon eğitimi vermeli ve bunun için ücret talep etmemelidir.

16-Yüklenici Firma ;Kesinlikle Arıza-Tespit-Onarım ve Periyodik Bakım işlemlerine karışmayacak ,kısmi veya tamamen kullanım dışı olan tüm ekipmanı “KULLANIM DIŞI” veya BU İŞLEV KULLANIM DIŞI” olarak etiketlemeli ve işlem sonunda bu  etikete sahip tüm cihazları ayrıca kalite birimine rapor etmelidir. Ayrıca firma bu

“KULLANIM DIŞI” Etiketine sahip cihazlar için ücret talep etmeyecektir.

17-Kalibrasyon işlemleri (International Standard) da  ECRI Protokolleri uyarınca belirlenmiş olan ölçüm sıklığı süresince geçerli olmalıdır.

18-Yüklenici Firma 2.faz(6.ay) kalibrasyonlar,yeni alınan cihazların kalibrasyonları,  bakım-onarım sebebiyle müdahale edilmesi sonucu bozulmuş olan cihazların kalibrasyonlarını da  1 yıllık periyot da aynı birim fiyat  ve şartlarda  yapmayı taahhüt etmelidir.

19-Yüklenici Firma; Liste dışı çıkan cihazları hastane yönetimine yazılı olarak rapor    ederek kalibrasyona tabii tutulması için tavsiye mektubu yazacaktır.Bu sınıftaki   cihazlar için, yönetim tarafından ek talep listesi imzalanmadan her hangi bir ölçüm söz konusu olmamalıdır.

20- Firma;ölçümleri kurumdaki işleyişi aksatmamak adına Cuma günü mesai bitiminde başlamalı takip eden Pazartesi sabahı mesai saatinde saha işini tamamlamalıdır.  Saha aktivasyonu sebebiyle yapılamayan, kalan parçalar ise takip eden hafta içi  Cuma günü  mesai bitimine kadar ilgili bölüme yapılmış olarak teslim edilmelidir.

21- Firma; Testi geçebilen tüm cihazlara tek “YEŞİL” renk bilgi etiketi vurmalıdır.Bu etiketler antibakteriyel , silinmez, yanmaz, yırtılmaz özellikli olmalıdır.Yazıları kesinlikle yazıcı çıktısı olmalıdır. Etiket üzerinde firmanın logosu, kalibrasyon tarihi, periyodu,geçerlilik tarihi ve izlenebilirlik için sertifika numarası yazılmış olmalıdır.Elle yazılmış etiketler geçersiz sayılacaktır. Ayrıca kalibrasyon ölçümü yapılan tüm cihazlara firmanın logosu olan hologramlı 0,1 mikron kalınlığında güvenlik etiketleri yapıştırılmalıdır.Bu etiket özel kırılgan pvc malzemeden olmalı ve bakım onarım sebebiyle müdahale edildiğinde yırtılmalıdır. 
 22- Yüklenici Firma ;Denetim gereği olması gereken, Tüm cihazların (Kalibrasyona Dahil  ve Hariç )şebeke ile çalışan tüm cihazların  elektriksel güvenlik testini IEC60601-1  direktifine göre, ÜCRETSİZ yapmalı  ve dosyaya eklemelidir.

23- Kalibrasyon işlemi JCI ,TSE  ve ECRI tarafından kabul edilir parametrelerde   yapılmalıdır.

24- ISO  9001 ve/ veya JCI  Denetleme günü önceden firmaya bildirilecektir.Bu durum da firmanın teknik uzman ekibinden 1 kişi denetim boyunca kuruma  refakat  etmelidir.

25- Yüklenici Firma; her türlü  Yol,konaklama,yemek vb. giderleri kendi karşılayacaktır.  Bunlarla ilgili kesinlikle her hangi bir ek ücret talep etmeyecektir.

26- Mahallinde kalibrasyonları yapılmayan cihazlar mutlaka laboratuar da ve transferleri   hastane yönetiminin yazılı izni ile merkez dışına çıkarılabilir.  Bunların dışında kalan  cihazların tümü hastane içerisindeki mevcut lokasyonların da  yeri değiştirilmeden, Kalibrasyon işlemleri  merkezimizin görevlendireceği bir mihmandar personelinin gözetiminde yapılacaktır.

27- Yüklenici Firma;Kalibrasyon işlemi veya transfer sırasında olası arızalanma, düşme,   kırılma vb genel olayların tamamından sorumludur. Olası bir durumda her türlü hasarı  ÜCRETSİZ telafi edecektir.

28- Yüklenici  Firma;Kalibrasyon işlemleri için görevlendirdiği personeline ait her türlü iş   güvenliği ile ilgili kendi yükümlü olacaktır.

29- Yüklenici Firma Teklif verdiği tüm cihazların UBB(Sağlık Bakanlığı Tıbbi Cihaz  Barkodlarını) hazırlayacağı Kalibrasyon Çağrı İzleme Planında yazacaktır.

30- Tüm Kalibrasyon İşlemleri teknik şartname uyarınca yapılacaktır.Kapsam dışında kalan tüm cihaz ve parametreler için ECRI, JCI ve TSE protokolleri ile   değerlendirilmelidir.

31- Firma; Listede ki kalemleri baz alacak,adete bağlı kalmadan isteği yapılmış tüm kalemlerin kalibrasyonlarını sahada yapacaktır.Toplam cihaz sayısı üzerinden +/- % 5 lik çıkabilecek cihaz sayıları için ekstra ücret talep edilmeyecektir.Bu oranın üzerinde çıkacak adetler aynı birim fiyat üzerinden değerlendirilecektir. Liste dışı olan ancak kalibrasyona dahil olması gereken ve sahada tespit edilen cihazları hastane yönetimine yazılı olarak rapor ederek bu kapsama alınması için tavsiye mektubu yazılacaktır.Bu sınıftaki cihazlar için, yönetim tarafından ek talep listesi imzalanmadan her hangi bir ölçüm söz konusu olmamalıdır. 
32- Firma; her türlü Yol,konaklama,yemek vbg.giderleri kendi karşılayacaktır. Bunlarla ilgili kesinlikle her hangi bir ek ücret talep etmeyecektir.

Kalibrasyon yapılacak cihaz ve miktarları  aşağıda  verilmiştir.

| CİHAZ ADI | MARKASI | MODEL-TİP | ÖLÇÜM ARALIĞI |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | EKG | COMEN | CM 600 | (0-10)bar |
| 2 | DEFİBRİLATÖR | BEXEN | REANIBEX 800 | (0-10)bar |
| 3 | H.B MONİTÖR | PLUSMED | PLUS 9000 A | (0-10)bar |
| 4 | PULSEOXİMETRE | PLUSMED | PM-100B | (0-10)bar |
| 5 | ASPİRATÖR | ELMASLAR | SA 500 | (0-10)bar |
| 6 | OKSİJEN TÜPÜ | ÖZMED | - | (0-10)bar |
| 7 | RADYAN ISITICI | DAVID | HKN -90 | (0-10)bar |
| 8 | TANSİYON ALETİ | ERKA | ANALOG | (0-10)bar |
| 9 | TANSİYON ALETİ | ERKA | ANALOG | (0-10)bar |

| 10 | BEBEK TERAZİ | WEEWELL | DİGİTAL | (0-10)bar |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | ASPİRTÖR | BIÇAKÇILAR | 080 | (0-10)bar |
| 13 | NST | PLUSMED | - | (0-10)bar |
| 14 | KÜVÖZ | DAVID | TI-2000 | (0-10)bar |
| 15 | OKSİJEN TÜPÜ | ÖZMED | - | (0-10)bar |
| 16 | BASKÜL | NAN |  | (0-10)bar |
| 17 | NST | GOLDWAY | UT3000 | (0-10)bar |
| 18 | EL DOPPLER | EDAN | SONOTRAX | (0-10)bar |
| 19 | DEFİBİLATÖR | BEXEN | REONİBEX 5 | (0-10)bar |
| 20 | KÜVÖZ | BABY NEJT | I-7000 | (0-10)bar |
| 21 | TERAZİ | NAN | - | (0-10)bar |
| 22 | DİYALİZ CİHAZI | FRESENIUS | 4008B | (0-10)bar |
| 23 | DİYALİZ CİHAZI | FRESENIUS | 4008B | (0-10)bar |
| 24 | DİYALİZ CİHAZI | FRESENIUS | 4008B | (0-10)bar |
| 25 | TERAZİ | PINAR | ABS | (0-10)bar |
| 26 | OKSİJEN TÜPÜ | - | - | (0-10)bar |
| 27 | TANSİYON ALETİ | F.BOSCH | ANALOG | (0-10)bar |
| 28 | TANSİYON ALETİ | RIESTER | ANALOG | (0-10)bar |
| 29 | TANSİYON ALETİ | ERKA | ANALOG | (0-10)bar |
| 30 | FOTOTEARPİ | COBAMS | PR | (0-10)bar |
| 31 | FOTOTEARPİ | COBAMS | PR | (0-10)bar |
| 32 | FOTOTERAPİ | AMS | PEDILIGHT | (0-10)bar |
| 33 | ASPİRATÖR | BİLSES | BA-6K | (0-10)bar |
| 34 | ASPİRATÖR | PELİVAC | OİSO | (0-10)bar |
| 35 | DEFIBİLATÖR | BEXEN | - | (0-10)bar |
| 36 | EKG CİHAZI | NIHON KOHDEN | ECG 90 22 K | (0-10)bar |
| 37 | DEFIBİLATÖR | NIHON KOHDEN | TEC 5521 K | (0-10)bar |
| 38 | H.B MONİTÖR | PUSMED | PLUS 9000 A | (0-10)bar |
| 39 | STERİLİZATÖR | NÜVE | FN 500 | (0-10)bar |
| 40 | ATEŞ ÖLÇER | THERMO FLASH | LX-26 | (0-10)bar |
| 41 | TANSİYON ALETİ | ERKA | ANALOG | (0-10)bar |
| 42 | TERAZİ | ONCOMED | SC-105 | (0-10)bar |
| 43 | OKSİJEN TÜPÜ | VERON | -- | (0-10)bar |
| 44 | ASPİRATÖR | BIÇAKÇILAR | -- | (0-10)bar |
| 45 | İNFÜZYON POMPASI | PROMEDİC | --- | (0-10)bar |
| 46 | OKSİJEN TÜPÜ | ÖZMED | - | (0-10)bar |
| 47 | BEBEK TERAZİSİ | SECA | 354 | (0-10)bar |
| 48 | OKSİJEN TÜPÜ | ÖZMED | - | (0-10)bar |
| 49 | OKSİJEN TÜPÜ | ÖZMED | - | (0-10)bar |
| 50 | OKSİJEN TÜPÜ | ÖZMED | - | (0-10)bar |
| 51 | OKSİJEN TÜPÜ | ÖZMED | - | (0-10)bar |
| 52 | OKSİJEN TÜPÜ | ÖZMED | - | (0-10)bar |
| 53 | ASPİRATÖR | BIÇAKÇILAR | - | (0-10)bar |
| 54 | TANSİYON ALETİ | ERKA | ANALOG | (0-10)bar |
| 55 | TANSİYON ALETİ | ERKA | ANALOG | (0-10)bar |
| 56 | PULSEOKSİMETRE | MEDLAB | PEOR 10 | (0-10)bar |
| 57 | DİJİTAL RÖNTGEN | KANIT | RESCUE 3DS KRCD 3000 SİNGLE | (0-10)bar |

İş bu Şartname; Genel Hükümler, 32 Maddeden ve 4 sayfadan  ibarettir.

06/02/2018

Halil IŞIK		                    Serap AYDEMİR                       Sabri DOĞAN

İdari ve Mali İşler Müdürü              Birim Sorumlusu                        Acil Sorumlusu