FİBER KABLO ÖZELLİĞİ

-En az 12 core yanmaz çelik zırhlı olacak.

-Fiber kablo projede belirtilen güzergahta geçecek şekilde hattın montajı yapılarak çekilen fiber hattın testleri yapılacak.

FİBER KASET

-12 core fiber kablo sonlandırması yapılacak ve swichlere montajı yapılabilecek şekilde hazır olacak.

KORUGE BORU ÖZELLİKLERİ

Koruge boru Dışarda yüksek baskılara dayanabilen , içinden çoğu zaman atık suların taşınmasında ve kanalizasyon sularının taşınıp uzaklaştırılmasında kullanılan içi düz dışı ise oluşabilecek darbelere ve her türlü yer hareketlerine (deprem,sel,heyelan vb ) olaylara karşı mukavemet gösterebilecek biçimde tırtıklı ve yuvarlak biçimde veya trapez halkaları olan bir çeşit plastik borulara Koruge Boru denir.

-100 mm çapında SN 4 olacak.

-Kendinden muflu olacak.

-Projede gereken yerlere 45 derecelik dirsek kullanılacak.

TELEFON KABLOSU

-En az 20 çiftli dahili telefon kablosu.

-300 metre uzunluğa kadar çalışabilecek özellikte olacak.

MENHOL

-Projede gösterilen ölçülerde %10-15 +,- olabilir.

-Kapaklı olacak su sızdırmaz özellikte olacak.

-PVC veya Kompozit özellikte olacak.

-100 mm çapındaki boru montajı yapılabilecek delik çapı olacak.

-Projede belirtilen yerlere konulacak.

KABLO TAVASI

-150 mm*40 mm ölçülerinde galvanizli kablo tavası olacak.

- en az 1 mm kalınlığında olacak.

-Projede belirtilen yerlere kablo tavası içerisinde fiber kablo ve telefon kablosu döşenerek montajı yapılacak.

Not:Yapım sırasında verilen zararların tamamı ilgili firma tarafından karşılanacak.

İşin tamamı malzeme, nakliye ve işçilik ilgili firmaya aittir.