| Y.16.050/15: Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 25/30 basınç dayanım sınıfında, gri renkte, normal hazır beton dökülmesi (beton nakli dahil), Birimi: m³ | 100,582 |
| --- | --- |
| demir metrajından (temel 1,5 mt x 0,5 mt) (perde 30 cm x 4 mt) | 1,000 | 32,00 | 1,50 | 0,50 | 24,000 |
|  | 1,000 | 32,00 | 0,30 | 4,00 | 38,400 |
| Statik metrajdan (87 metre desenli çevre duvarı yapılması) | 1,000 | 87,00 | 0,34 |  | 29,580 |
|  | 1,000 | 25,30 | 0,34 |  | 8,602 |

| Y.21.001/03: Plywood ile düz yüzeyli betonarme kalıbı yapılması, Birimi: m² | 591,210 |
| --- | --- |
| demir metrajından (temel 1,5 mt x 0,5 mt) (perde 30 cm x 4 mt) | 1,000 | 32,00 | 2,00 | 0,50 | 32,000 |
|  | 1,000 | 32,00 | 2,00 | 4,00 | 256,000 |
| çevre duvarında (87 metre desenli çevre duvarı yapılması) | 1,000 | 87,00 | 1,50 | 1,80 | 234,900 |
|  | 1,000 | 25,30 | 1,50 | 1,80 | 68,310 |

| Y.23.014: Ø 8- Ø 12 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması, Birimi: Ton | 3,854 |
| --- | --- |
| demir metrajından (temel 1,5 mt x 0,5 mt) (perde 30 cm x 4 mt) | 1,000 | 1,05 |  |  | 1,046 |
| statik metrajdan ( 87 metre desenli çevre duvarı yapılması) | 1,000 | 0,03 | 87,00 |  | 2,175 |
|  | 1,000 | 0,03 | 25,30 |  | 0,633 |

| Y.23.015: Ø 14- Ø 28 mm nervürlü beton çelik çubuğu, çubukların kesilmesi, bükülmesi ve yerine konulması, Birimi: Ton | 1,523 |
| --- | --- |
| demir metrajından (temel 1,5 mt x 0,5 mt) (perde 30 cm x 4 mt) | 1,000 | 1,52 |  |  | 1,523 |

Erol TUNÇ

İnşaat Mühendisi