AĞRI AİLE ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ VE BAĞLI KURULUŞLARIN

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİNE İLİŞKİN TEKNİK ŞARTNAME

MADDE: 1

İŞİN KONUSU

Ağrı İl Müdürlüğü ve bağlı kuruluşların verdiği hizmetlerin etkin ve verimli bir şekilde yürütülebilmesine ilişkin araç kiralama işidir.

MADDE: 2

KİRALANACAK ARAÇLARLA İLGİLİ GENEL HUSUSLAR

|  | ADET | YOLCU KAPASİTESİ (En Düşük) | MOTOR HACMİ | KM'Sİ (En Fazla) | MODELİ (En Düşük) | YAKIT GİDERİ | YAKIT TÜRÜ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Binek araç | 1 | 4+1 | 1400-2000 | 150.000 | 2017 ve üstü | Hariç | Dizel-Motorin |
| Pick-up Otomobil, kamyonet | 8 | 4+1 | 1300-1500 | 150.000 | 2014 ve üstü | Hariç | Dizel-Motorin |
| Minibüs | 1 | 14+1 | 2000-2500 | 150.000 | 2014 ve üstü | Hariç | Dizel-Motorin |
| Minibüs | 1 | 16+1 | 2000-2500 | 150.000 | 2014 ve üstü | Hariç | Dizel-Motorin |

| AĞRI AİLE ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ 1 ADET ARACIN TEKNİK ÖZELLİKLERİ VE DONANIMI |
| --- |
| 1 | Güvenlik | Abs (kilitlenme Karşıtı Fren Sistemi), Bas (fren Yardımcısı Sistemi), Ebd (fren Destek Sistemi), Esp ( Elektronik Stabilite Programı ) Ess (adaptif Arka Sinyal Sistemi), Hıll Holder (yokuşta Kalkış Desteği), Hava Yastığı (Sürücü), Hava Yastığı (Yolcu), Hava Yastığı (Yan), Hava Yastığı (Diz), Hava Yastığı (Perde), Hava Yastığı (Tavan), Merkezi Kilit, |
| 2 | İÇ DONAMIN | Elektrikli Arka Camlar, Ön Kol Dayama, Arka Kol Dayama, Arka koltuk ısıtmalı, Hidrolik Direksiyon, Koltuklar (Katlanır), Hız Sabitleyici, Klima (Dijital), Fonksiyonel Direksiyon, Koltuklar (Ön Isıtmalı), Soğutmalı Torpido, Otm.Kararan Dikiz Aynası, Ayarlanabilir Direksiyon, |
| 3 | DIŞ DONAMIN | Far (Sis), Aynalar (Elektrikli), Park Sensörü (Arka), Far (LED), Aynalar (Katlanır), Park Sensörü (Ön), Yağmur Sensörü, Far Gece Sensörü, Aynalar (Isıtmalı), Alaşımlı Jant, Arka Cam Buz Çözücü, Far Yıkama, |
| 4 | MULTİMEDYA | Radyo – Kasetçalar, Bluetooth – Telefon, 6+ Hoparlör, Radyo - CD Çalar, USB / AUX, CD Değiştirici, AUX, iPod Bağlantısı |
| 5 | TEKNİK ÖZELLİKLER | Motor Hacmi 1582 cc, Maksimum Güç 136 hp (100 kw) / 4.000 rpm, Maksimum Tork 300 Nm / 1.750 rpm, Yakıt Türü Dizel, Silindir Sayısı 4, |
| 6 | ARAÇIN RENGİ | Siyah veya Beyaz olacak |
| 7 | ARAÇ KASA TİPİ | Sedan / 5 Kapı |

| PİCK-UP OTOMOBİL, KAMYONET ARACIN TEKNİK ÖZELLİKLERİ VE DONANIMI |
| --- |
| 1 | Kasa Tipi / Kapı Sayısı | / 5 Kapı |
| 2 | Araç Tipi | Pıck up, otomobil, kamyonet, |
| 3 | Motor Gücü | 75 hp ve üstü |
| 4 | Şanzıman | Manuel 6 Vites ileri, Önden Çekişli 4x4 veya 4x2 olacak |
| 5 | Direksiyon | Derinlik ve Yükseklik Ayarlı, Hidrolik Direksiyon, |
| 6 | Aırbag | Sürücü Hava Yastığı, Yan Hava Yastıkları, |
| 7 | Cam | Elektrikli Ön Camlar, |
| 8 | Fren | Abs (kilitlenme Karşıtı Fren Sistemi), Asr (antipatinaj Sistemi), Ebd (fren Destek Sistemi), Esp ( Elektronik Stabilite Programı ), Hba (hidrolik Fren Yardımı) |
| 9 | klima | Manuel veya otomatik |

MADDE:3

KİRALIK ARACIN ÇALIŞACAĞI  İŞ YERİ

1-Ağrı Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü (1 Adet 4+1 binek araç )

2-Ağrı Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü (4 Adet 4+1 Pick-up ,Otomobil,kamyonet

3-patnos Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü ( 2 Adet 4+1 Pick-up, Otomobil,kamyonet

4-Doğubayazıt Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü (1 Adet 4+1 Pick-up, Otomobil,kamyonet

5-Kadın Konukevi Müdürlüğü  (1 Adet 4+1 Pick-Up, Otomobil,kamyonet

6-Çocuk Evleri Sitesi Merkezi Müdürlüğü (1 Adet 14+1 Minibüs)

7-Huzurevi Müdürlüğü ( 1 Adet  16+1 Minibüs)

HİZMETTE KULLANILACAK TAŞITLARA AİT İLGİLİ HUSUSLAR

1-Araçlar; Trafik Kanununda belirtilen özellikte olmalıdır. Ayrıca ilgili mevzuat gereği yetkili mercilerce istenecek belgelere sahip olmalıdır.  4+1  Pick-up, Otomobil,kamyonet için Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolları Bölge Müdürlüğünden alınacak ilgili Yetki belgesi, 14+1 ve 16+1 Minibüs için ise ilgili  belgelerin  bulunması  zorunludur.

2-Araçların tüm teknik göstergeleri (Km, motor devri, akaryakıt göstergesi, sıcaklık ve hız göstergeleri v.s) çalışır vaziyette ve sağlam olmalıdır.

3-Araçlar, klima (Isıtma - Soğutma) sistemine sahip olmalıdır.

4-Çocuklar için kiralanacak araçlarda, kapıların ve camların şoför kontrolünde kullanılabilmesi için gerekli donanım (çocuk kilidi)  bulunmalıdır.

4- Kiralanacak araçlar; güncel Türkçe programlı, sesli uyarı özelliğine sahip “Araç Uydu Takip Sistemi” (Navigasyon) sistemine sahip olmalı ve periyodik program güncellemeleri yapılmalıdır. Navigasyon cihazı aktive raporlama ( işe başlama-bitiş zamanı ve yeri, toplam kat edilen yol, toplam çalışma ve bekleme süresi, rölantide çalışma süresi, kural ihlalleri, çalışma saatleri, hız aşımı, uzun bekleme süreleri, faaliyet bölgesi dışına çıkış, gün içi yapılan hareketlerin detaylı dökümü, harita üzerinden izlenen rotanın animasyonu, güvenli sürüş takibi, gün/ay/yıl bazında geriye dönüşümlü çok amaçlı rapor sistemi) özelliklerine sahip olmalıdır.

5-Kiralanacak araçlarda; güncel Türkçe programlı Araç Takip Sistemi ile uyumlu Araç Takip Cihazı işin başlamasına müteakip 10 (on) takvim günü içinde kiralanan hizmet araçlarına taktırılacaktır. Sistemin kontrolü ve şifreleri idareye teslim edilecektir. Cihaz arızaları 10 (on) gün içerisinde yüklenici tarafından giderilecek olup, İdare’den hiçbir ücret talebinde bulunmayacaktır.

6- Kurumda kiralanmak üzere verilen araçlar firmanın belirlediği bir yerde haftada en az bir kere yıkamaya verilecektir.

MADDE:5

TEKNİK YETERLİK VE İŞE BAŞLAMA

1-İhaleyi alan yüklenici her bir araç için Aracın göreve başlayacağı Müdürlük bünyesinde kurulacak olan biri başkan olmak üzere en az üç ve tek sayıda kişi ve aynı sayıda yedek üyelerden oluşan “Teknik Yeterlik Komisyonu”ndan aşağıdaki şartlar doğrultusunda "Kiralık Araç Teknik Yeterlik Belgesi" almak zorundadır ve aşağıda yazan şartların doğruluğunun tetkik edildiğinin söz konusu yeterlilik belgesinde ayrıntılı bir şekilde yer alması zorunludur.

2-Teknik Yeterlik Komisyonu tarafından aracın; motor, kaporta, yürüyen aksamı, boya, lastik, kış lastiği, koltuklar, kasa, tente v.b. gibi genel görünümü incelenir ve aracın tescil ve trafik belgelerinin aslı fotokopisi ile burada yazılı belgelerin, araç plaka, motor ve şase numaralarının doğruluğu ve aracın elektronik aksamının ( göstergeler, farlar, camlar, silecek, vb.) çalışıp çalışmadığı tetkik edilir.

3-Araçlar, belirlenen km’nin üzerinde kullanılmış olması halinde işe başlatılmaz. Bu durumda yüklenici firmadan Teknik Şartnamede belirtilen özelliklere uygun yeni bir araç getirilmesi istenilir. Ancak sözleşme süresi içerisinde kilometre sınırı aşıldığı takdirde söz konusu aracın sözleşme süresi sonuna kadar kullanımına izin verilir.

4-Yüklenici tarafından hizmete sunulacak araçlar bakımlı ve yeni durumda olacak (Araç modelleri üste yılı belirtilen), üzerinde Karayolları Trafik Kanununun öngördüğü tüm malzemeler (takoz, zincir, çekme halatı, sağlık seti, stepne, yangın söndürme cihazı, reflektör v.s.) bulundurulacaktır.

5-Araçların motorlu taşıtlar vergisi, muayene, trafik cezası, trafik sigortası, tam kasko ile koltuk sigortaları v.b. tüm yasal yükümlülükleri yüklenici tarafından yerine getirilmiş olacaktır. Yüklenici her araca ait söz konusu yükümlülükleri yerine getirdiğine dair belgelerin birer örneğini işe başlar iken idareye vermek zorundadır.

6-“Hizmette Kullanılacak Taşıtlara Ait İlgili Hususlar” başlıklı kısmında yer alan tüm şartların doğruluğunun tetkik edildiğinin ayrıntılı bir şekilde ( örn: kapıların ve camların şoför kontrolünde kullanılabilmesi için gerekli donanım mevcuttur.) “Kiralık Araç Teknik Yeterlilik Belgesi”nde yer alması zorunludur.

7- Araçların yeterli görülmesi halinde Yeterlik Komisyonu tarafından “Kiralık Araç Teknik Yeterlik Belgesi” düzenlenecektir.

8- İlgili Müdürlük bünyesinde kurulacak olan “Teknik Yeterlik Komisyonu”ndan, “Kiralık Araç Teknik Yeterlik Belgesi” alamayan araçlar kesinlikle işe başlatılmayacaktır.

MADDE:6

SÖZLEŞMENİN UYGULANMASI VE ÇALIŞMA ESASLARI

1- Yüklenici kiralık araçları, …../…./2019 günü başlamak kaydıyla, mesai günlerinde saat 08:00 ’de hazır halde bulunduracaktır.

2- Araç görevlendirmelerinde "Taşıt Görev Emri" formu tanzim edilir ve usulüne uygun olarak doldurulur. "Taşıt Görev Emri" formu idare yetkililerinden imzalı olarak alınacak ve "Taşıt Görev Emri" olmayanlar görevli sayılmayacaklardır.

3- Yüklenici, araçların trafik kazasına maruz kalması, büyük oranda arızalanması ve trafikten men edilmesi v.b. hallerinde hizmeti aksatmamak için aynı gün içinde geçici bir araç bulmalı ve şartname ve sözleşme hükümlerinde yazılı şartlara haiz ya da daha yeni bir modeldeki bir aracı (2) iki gün içerisinde tahsis etmelidir.

4- Yüklenici, araçların trafik kazasına maruz kalması, büyük oranda arızalanması ve trafikten men edilmesi v.b. hallerinde hizmeti aksatmamak için aynı gün içinde geçici bir araç bulmalı ve şartname ve sözleşme hükümlerinde yazılı şartlara haiz ya da daha yeni bir modeldeki bir aracı (2) iki gün içerisinde tahsis etmelidir. Aksi takdirde idare; yüklenici firmanın nam ve hesabına kendi temin edeceği araçla hizmeti yürütecek ve bu konuda yaptığı ödemeyi firmanın hak edişinden kesecektir.

5- Kiralanan araç için normal arıza ve lastik tamirinde günde en fazla 1 saat sefer dışı kalma hakkı kabul edilir. Bu sürelerin toplamı haftada 2 saati geçemez.

6- Kira sözleşmesinin devamı müddetince araçların, bakım, onarım,  yağ, yağlama, yedek parça ve diğer masrafları yükleniciye aittir. Araç lastiklerinin, deformasyona uğrayan veya diş derinliği yasal sınırın altına düşen lastikler yüklenici tarafından değiştirilecektir.

7- Taşıt Görev Emri doldurulan araçların camlarının sağ ön kısmına “Görevli” yazılı bir levha yerleştirilecektir. Kiralık araçların kamu hizmetlerinde görevli olmadığı ve içerisinde kamu görevlisi olmadığı zamanlarda “Görevli” levhası takılmayacaktır.

8- Araç Kimlik Kartları kiralık araçların görevli oldukları süre içerisinde daima ön camlarının sağ tarafına takılacaktır.

10- Araçlar devamlı olarak temiz, bakımlı, sağlam, sıhhi ve teknik şartlara uygun olacaktır.

11- Kiralanacak tüm araçlar, gerekli hallerde idarenin uygun göreceği bir zamanda, işlerin aksamasına sebep olmayacak şekilde, haftada bir kez yarım gün, ayda bir kez ise tam gün olmak kaydıyla bakım yapılmak üzere izinli olabilecektir. Araçların bakımla ilgili diğer işleri kamu görevinde olmadıkları zamanlarda gerçekleştirilecektir.

12- Kiralanan araç, Taşıt Görev Emri belgesi doldurulmak kaydıyla, İl Müdürlüğünde veya bağlı kuruluşlarında veya diğer kamu kuruluşlarının işlerini yapmak üzere görevlendirilebilir.

13- İhale kapsamında çalıştırılacağı teklif edilen araçlar için, yüklenicilerin kendi malı ise sahibi olduğu belgeyi (ruhsatı) veya onaylı sureti, araçlar kiralık ise işin süresince kiralandığına dair hazırlanan kira/kullanım taahhütnamesini (asıl veya noterden tasdikli suretini) araçların teslim anında idareye teslim edeceklerdir.

14-  Bu şartnamede hüküm bulunmayan hallerde diğer ihale dokümanlarına, bunlar da hüküm yoksa genel hükümlere göre hareket edilir. İdare, gerektiğinde hizmetin yürüteceği yeri değiştirme hakkında sahiptir.

15- yüklenici firma her hafta Cuma günü araçların iç-dış yıkama ve araç temizliğini yapacaktır. Yapmadığı takdirde idare tarafından yüklenici firma namına başka firmalara yaptırıp ücretini yüklenici firmanın hakkedişinden ödeyecektir.

MADDE:7

ÖDEME İLE İLGİLİ HUSUSLAR

1- Muayene ve kabul raporlarının onaylanması ve Merkezi Harcama Belgeleri Yönetmeliğine göre evrakların tamamlanmasının ardından ödenir.

2- Kiralık aracın köprü, otoban ücretleri Taşıt Görev Emri esas alınarak idare tarafından ödenecektir.

4- İş artışı nedeniyle sözleşme bedelinin aşılacağının anlaşılması halinde, sözleşme bedeli aşılmadan önce sözleşmede belirtilen “iş artışı”na ilişkin hüküm doğrultusunda birimin bağlı bulunduğu Genel Müdürlükten “iş artışı”na ilişkin onay alınmak suretiyle işlem yürütülecektir. Yapılan iş artışının da sözleşme süresinin bitimine kadar hizmeti karşılamadığı durumlarda sözleşme bitirilecektir.

MADDE:8

DİĞER HUSUSLAR

1-Kiralanan aracın, trafiğe karşı ve araç emniyetinden Trafik cezaları ile üçüncü şahıslara vereceği zararlardan şoför sorumludur.

2-Yüklenici, bağlı bulunulan Bakanlık ile hizmetin yürütüldüğü birimin personeli ve yakınlarının araçlarını kiralayamaz. Tespit edilmesi halinde Sözleşmenin 16.1.4. maddesinde yer alan hüküm uygulanacaktır.

4-Yüklenici, İdare emrine gönderdiği araç için yol şartlarının bozuk, uzun, yoğun olduğunu iddia ederek gitmeme isteğinde bulunamaz. Gideceği yol ve güzergâhın seçimi İdare görevlisindedir. Araç görev anında İdare emrindedir. Yüklenici işin aksamasına ve gecikmesine sebebiyet veremez.

6-Hizmette kullanılacak olan araçların yakıt türü motorin olacak, benzin ve LPG’li araçlar kullanılmayacaktır.

MADDE:10

ŞARTNAME VE EKLERİ:

Araç kiralamaya ilişkin idari şartnamenin bir parçası olan bu teknik şartname 10 (on) maddeden ibarettir.